UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CTC – CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LABORATORIO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS

MANUAL DA ESTAÇÃO TOTAL ZEISS ELTA R55

ELABORADORES:

Geronimo Lima Rodrigues (Acadêmico – Bolsista);

Júlio Dutra Niero (Acadêmico – Bolsista);

SUPERVISIONADO POR:

Eng.o Sálvio José Vieira

Florianópolis, Maio de 2004.

Sumário

| 1 | - INTRODUÇÃO | 03 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | - A Estação Total Trimble 3305DR | 04 |
| 2 | - INSTALAÇÃO DO APARELHO (CALAGEM DO EQUIPAMENTO) | 05 |
| 3 | - LIGAR E DESLIGAR A ESTAÇÃO | 06 |
| 4 | - CONFIGURAÇÃO DA ESTAÇÃO ANTES DO TRABALHO | 06 |
| 5 | - MEDINDO ÂNGULOS E DISTÂNCIAS | 08 |
| 6 | - INSERINDO DADOS ALFANUMÉRICOS | 09 |
| 7 | - FAZENDO LEITURA DE ÂNGULOS E DISTÂNCIAS USANDO CADERNETA | 09 |
| 7.1 | - Método de Zeragem | 10 |
| 7.2 | - Impor um Azimute ou um Contra-Azimute | 10 |
| 7.3 | - Coordenadas conhecidas | 11 |
| 8 | - COLETA DE DADOS DE ÂNGULOS E DISTÂNCIA | 13 |
| 8.1 | - Coleta de Dados Usando Coordenadas | 13 |
| 8.1.1 | - Estação Desconhecida | 13 |
| 8.1.2 | - Estação Conhecida | 15 |
| 9 | - ENTRADA DE DADOS (COORDENADAS), ACESSANDO A MEMÓRIA INTERNA DO APARELHO | 17 |
| 10 | - DESCARREGANDO OS DADOS DA ESTAÇÃO COM AUXÍLIO DO SOFTWARE DATAGEOSIS | 18 |
| 10.1 | - Configurar a Estação | 18 |
| 10.2 | - No Computador – Utilizando o Software DataGeosis | 19 |

MANUAL PARA MANUSEIO E EMPREGO DA ESTAÇÃO TOTAL ZEISS ELTA R / TRIMBLE 3305

1 – INTRODUÇÃO

Este manual foi criado para iniciar os alunos de Topografia a utilizarem aparelhos de última geração, adquiridos pelo Laboratório de Ciências Geodésias – LABCIG. O material também serve como auxílio nas aulas de campo, durante o emprego dos métodos de levantamentos nas diversas disciplinas oferecidas pelo Departamento de Engenharia Civil, na Área de Ciências Geodésicas.

O conteúdo do manual abrange deste os procedimentos para instalação correta do equipamento, sua configuração para as condições ambientais (pressão, temperatura) e técnicas ligadas ao equipamento a ser utilizado até a operação de campo.

O material foi elaborado a partir de estudos feitos na estação com práticas em campo e também do manual específico (em Inglês), pelos alunos de Engenharia Civil, Júlio Dutra Niero e Geronimo Lima Rodrigues, com supervisão do Técnico do Laboratório Sálvio José Vieira.

1.1 - A Estação Total Trimble 3305DR

Estação Total Trimble 3305DR é um aparelho com precisão de 5" e leitura de 1", medição sem prisma de até 100m, alcance de 3000m com 01 prisma, memória para 1900 linhas, precisão linear 2mm+2ppm.

.

O prisma é usado para refletir o laser emitido pelo aparelho, para ter referência para fazer medições. O prisma é tão importante quanto o aparelho.

O Bastão do prisma é uma haste composta de uma graduação em centímetros variando entre 125 a 215cm.

2- Instalação do Aparelho (Calagem do Equipamento)

- Colocar o aparelho no tripé;

  - Encontrar o ponto topográfico;

  - Colocar os pés do tripé eqüidistante do ponto topográfico;

  - Fixar o aparelho ao tripé através do parafuso fixador da base do tripé;

  - Ajustar a altura do aparelho (Luneta), com o operador, através do ajuste do tripé;

  - Fixar o movimento geral através do parafuso;

  - Colocar os parafusos calantes de forma eqüidistante (3mm);

- Instalação do aparelho sobre o ponto topográfico através do prumo óptico;

  - Fixar ao terreno um dos pés;

  - Segurar com as mãos os pés restantes, deixando o polegar no meio das ranhuras;

  - Olhar através do prumo óptico e suspender os pés procurando encontrar o ponto topográfico;

  - Encontrado o ponto topográfico, coincidir o centro do prumo com o ponto, baixar os pés até o terreno fixando-os;

Obs.: Ao fazer a fixação dos pés do tripé ao terreno, o esforço realizado com os pés tem que ser no sentido do próprio pé, nunca na direção perpendicular.

- Nivelar a base do tripé;

  - Nivelamento através da bolha de nível circular;

  - Posicionar uma das mãos no embolo do pé, para o seu deslocamento;

  - Com a outra mão liberar o movimento (borboleta);

  - Executar o movimento até que a bolha esteja centralizada;

  - Este movimento é alternado de um pé para o outro até que a bolha esteja centralizada.

- Nivelar o aparelho;

  - Nivelamento através da bolha de nível tubular;

  - Colocar o nível tubular paralelo a dois calantes (gire o aparelho na horizontal);

  - Movimentar simultaneamente, ambos parafusos calantes, em sentido contrário porém realizando o mesmo percurso até centralizar a bolha;

  - Girar o teodolito 90o a direção anterior, em relação aos dois parafusos calantes;

  - Movimentar somente o parafuso calante oposto aos dois até centralizar a bolha;

  - Repete-se o procedimento até que bolha esteja centralizada em todas as          direções;

  - Verificar se o prumo óptico encontra-se sobre o ponto topográfico;

  - Caso não se encontre, frouxar com 3 voltas o parafuso fixador da base do           tripé à base do aparelho, deslocando a base do aparelho paralelamente aos lados da base do tripé, até coincidir o prumo óptico com o ponto topográfico (eixo vertical do equipamento passando pelo ponto topográfico – um vetor imaginário).

3- LIGAR E DESLIGAR A ESTAÇÃO

Para Ligar a estação é simples, basta pressionar o botão ON por 2 segundos.

Para Desligar a estação, pressione o botão Shift e o botão Off simultaneamente.

4- CONFIGURAÇÃO DA ESTAÇÃO ANTES DO TRABALHO

As configurações necessárias são:

- Coeficiente do prisma : Normalmente especificado no suporte do prisma;

-162mm < Prism. < 92mm com D 1 mm

- Configuração da Escala:

0,995000 < Escala < 1,005000 com D 1 ppm

- Temperatura: Adicione a temperatura ambiente;

-30 ºC < Temp. < 70 ºC com D 1 ºC

- Pressão: Adicione a pressão local;

440hPa < Press. < 1460 hPa com D 4 hPa

Procedimento:

1o Shift + menu ;

2o Selecione 1 Intr. de dados e SIM (MENU);

3o Selecione o dado que você deseja alterar;

4o Pressione SIM para alterar o dado.

Obs.: Pressione o botão referente aos cursores (( / () para selecionar as outras variáveis e configurá-las;

5- MEDINDO ÂNGULOS E DISTÂNCIAS

Na Estação Total existem várias maneiras de fazer um levantamento, pois no campo encontraremos também diversos tipos de situações.

No menu normal, conta com duas páginas:

A página 1 serve basicamente para leitura nominal de ângulos e distâncias, enquanto a página 2 serve para nomear os pontos.

x y h – Muda o modo de medida, pode ser:

1 – HD: Distância horizontal HD, ângulo horizontal Hz, e altura do ponto h;

2 – x y h: Coordenadas X , Y e cota;

3 – SD: Distância inclinada SD, ângulo horizontal Hz e vertical V;

4 – Hz V: Ângulo horizontal (Hz) e vertical (V). (a medida do ângulo vertical pode ser dada em graus ou %).

Hz = 0 – Zera o ângulo na direção desejada;

th/ih – Inserir altura do prisma, th, e aparelho ih;

INTS – Escolhe alguns métodos de obtenção de outros métodos de medição.

A página 2 serve para ver qual ponto está sendo medido,  ajustar o compensador, fixar ângulos em uma direção e ajustar a direção de crescimento do ângulo.

ft – Muda a unidade de medida para pés.

FIXA – Fixa qualquer ângulo desejado;

Hz( 0 – Define a direção de crescimento do ângulo;

VEJA – Ajusta o compensador;

- 1 – Volta a página 1.

6-  INSERINDO DADOS ALFANUMÉRICOS

Em qualquer uma das páginas pressione Shit + PNr;

Na linha inferior da caixa inserimos dados numéricos com espaço para 12 dígitos, e na linha superior inserimos dados alfanuméricos com espaço para 5 dígitos (ver Fig. Abaixo).

Pressione +/- para procurar os dados, e com as setas navegue de cima para baixo e de um lado para outro. Pressione O.K. para confirmar os dados.

7 - FAZENDO LEITURA DE ÂNGULOS E DISTÂNCIAS USANDO CADERNETA

Este método é igual ao já conhecido com o auxílio do teodolito, porém a estação permite ler ângulos verticais e horizontais, distância horizontal, diferença de nível, distância inclinada, entre outras funções.

Orientação da estação:

  - Método de Zeragem;

  - Impor um Azimute ou um Contra-Azimute;

  - Coordenadas Conhecidas;

Obs.: Nos métodos a. e b. não é necessário acessar o menu.

  - - Método de Zeragem

Um método não muito usado quando se está trabalhando com teodolito, Método de Zeragem aqui pode ser usado para Nortear o aparelho ou simplesmente medir um ângulo interno de uma poligonal.

- Na pág. 1 pressione Hz = O;

- Gire o aparelho na direção a ser zerada, fixe-o;

- Pressione MEAS.

Está pronto!

Para obter os próximos ângulos basta fixar o aparelho na direção desejada, nomear o ponto e pressionar MEAS para efetuar a medida.

7.2 - Impor um Azimute ou um Contra-Azimute

Esta operação tem a finalidade de manter a orientação interna da estação, impondo um azimute ou contra-azimute, conforme os passos abaixo.

1) Entre a pág. 2 para fixar o ângulo desejado:

a) Pressione FIXA,

b) Gire o aparelho na horizontal até aparecer o ângulo desejado e pressione MEAS;

c) Mire o ponto onde o ângulo vai ser fixado, e pressione MEAS novamente;

2) Nomear o ponto (ver Inserindo dados Alfanuméricos pág.9);

3) Verificar novamente se o ponto desejado está colimado (alinhamento luneta - ponto) e travar a estação nesta direção (próprio azimute);

4) Pressione MEAS para medir;

Automaticamente o aparelho vai nomear um novo ponto numa seqüência numérica crescente, repete-se o passo 3 acima para confirmar o novo azimute e pressionar MEAS para medir, gravando automaticamente. Caso deseje mudar o nome do ponto, pressione Shit + PNr para alterar a e só depois pressione MEAS.

5) Resultado da Operação:

7.3 - Coordenadas conhecidas

Basta buscar na memória interna as coordenadas da Estação ocupada e da estação de Ré, seguindo os seguintes passos:

1) Na tela:

2) Pressione o botão referente a opção Memória Interna;

3) Pressione o botão ?E e em seguida pressione O.K. para melhor procurar o ponto desejado;

Utilize o cursor para procurar o ponto e pressione o botão MENU, e confirme com O.K..

- - COLETA DE DADOS DE ÂNGULOS E DISTÂNCIA

8.1 - Coleta de Dados Usando Coordenadas

Em campo nos deparamos com situações diversas, aqui veremos mais duas opções de métodos de levantamento utilizando coordenadas. O primeiro é o método Estação Desconhecida, onde temos dois pontos conhecidos e precisa-se determinar o ponto de estação. O segundo é o Estação Conhecida, onde conhecemos o ponto onde está a estação e precisamos colimá-lo a outro conhecido para que a estação se situe.

8.1.1 - Estação Desconhecida

1) Chame o menu principal pela pressão simultânea das teclas ON+MENU, selecione o programa COORDENADAS movendo as teclas de cursor e confirme com SIM;

2) Selecione a opção 3 - Coordenadas, e confirme com SIM;

3) Novamente, com as teclas do cursor para baixo ou para cima, selecione a aplicação desejada, neste caso a opção 1, Estação Desconhecida, confirme com SIM

4) Pressione o botão referente a letra A,

Aparecerá a tela,

5)  Pressione o botão referente ao menu entrada.

6) Escolha novamente entrada e entre com as coordenadas do ponto A e se for o caso ajuste a altura do prisma. Depois de informada a coordenada do ponto conhecido A mire-o para colimar e pressione MEAS.

Depois do aparelho medir, aparecerá a seguinte tela:

7) Pressione o botão referente ao ponto B e repita a operação feita para o ponto A, informando as coordenados de B. Ajuste a altura do prisma se for necessário, e colime o aparelho na direção do ponto B e pressione MEAS.

8) Confirme em seguida a coordenada da estação pressionando FIM, automaticamente a estação sai do modo Estação Desconhecida, voltando ao modo Coordenadas:

Neste caso escolha o 2) Pts. Pol / Detalhes, para coletar novos pontos.

- Utilizando o Menu Pts. Pol / Detalhes;

a)Selecione com o cursor a o modo e pressione SIM;

b)Pressione SIM novamente para confirmar a coordenada da estação;

c)Colime a estação a ponto de Ré e pressione SIM;

- Ajuste a altura do instrumento ih e a cta da do ponto de estação Zs. Caso estes ajustes estiveram corretos apenas confirme;

- Nomear o próximo ponto a ser medido através do SHIFT+PNr (ver Pág. 9);

- Confira em => 2 o nome do ponto e pressione MEAS para efetuar a medida;

- Repita a operação para obter o próximo ponto.

    - - Estação Conhecida

1) Chame o menu principal pela pressão simultânea das teclas ON+MENU;

2) Selecione a opção 3 - Coordenadas, e confirme com SIM;

3) Novamente, com as teclas do cursor para baixo ou para cima, selecione a aplicação desejada, neste caso a opção 1, Estação Conhecida, confirme com SIM.

4) Pressione o botão referente a letra S, pra determinar as coordenadas da estação;

5) Clique em entrada para entrar com dados;

Neste Caso você tem três opções, utilizar uma coordenada já utilizada anteriormente que aparecerá automaticamente, considerar Xs = 0 ou entrar com outra coordenada.

Depois de determinar todas as coordenadas da estação ocupada, aparecerá a seguinte tela:

Pressione Hz para orientar a estação através de um azimute;

Pressione XY para orientar a estação colimando a outro ponto de coordenadas conhecidas.

# Orientação da Estação

- Utilizando Hz: Caso de norte ou Azimute conhecido

a) Pressione Hz;

b) Gire o aparelho na horizontal até aparecer o ângulo desejado e pressione MEAS (para fixar o ângulo);

c) Colime o aparelho ao ponto e pressione MEAS novamente;

d) Confirme o ponto encontrado.

- Utilizando XY: Caso tenha outro ponto de coordenadas conhecidas;

a)Pressione XY;

b) Entre com as coordenadas do ponto utilizando os menus acima;

c) Colime o com o ponto e mire utilizando o prisma e pressione

MEAS;

d) Confirme o ponto encontrado pressionando SIM.

## 9 - ENTRADA DE DADOS (COORDENADAS) ACESSANDO A MEMÓRIA INTERNA DO  APARELHO

1) Na tela:

2) Pressione o botão referente a opção Memória Interna;

- Pressione o botão ?E e em seguida pressione O.K. para melhor procurar o ponto desejado;

Utilize o cursor para procurar o ponto e pressione o botão MENU, e confirme com O.K..

10 - DESCARREGANDO OS DADOS DA ESTAÇÃO COM AUXÍLIO DO   SOFTWARE DATAGEOSIS

10.1 – Configurar a Estação

Antes de descarregar os dados precisamos configurar a estação.

Na Estação Total, confira os parâmetros de comunicação, formato do arquivo de saída, o arquivo a ser transferido ou as linhas de dados e aciona-se o comando para transferência.

Procedimento:

1- Aperte as teclas On + Menu;

2- Selecione a opção Ajuste da Interface.

3- Pressione SIM;

4- Configure os parâmetros da seguinte maneira:

- Gravação: 	Men3

- Formato:	REC E-

- Paridade 	nada

- Baudrate:	9600

- Protocolo:	REC500

- Posição C: 	11

- Poisição P:	16

- Posição I:	1

- T-O Grav:	OFF

- PC Demo:	não

10.2 - No Computador – Utilizando o Software DataGeosis

No computador, ative o programa DataGeosis

Procedimento

1- Pressione o ícone de importação , ou no menu Arquivo, selecione a opção Importar.

2- Selecione na lista, o modelo da Estação Total desejada e clique em Próxima.

3- Selecione Dados Importados Através da Comunicação Serial, para comunicação direta do DataGeosis com a Estação. Dados Importados Através de Arquivo em Formato Texto para arquivos importados de Estações, mas que já foram transferidos para uma pasta de arquivo no computador.

4- Acerte os parâmetros de comunicação de dados na caixa seguinte, de acordo com a Estação Total, e clique em Próxima

Obs.: Selecione corretamente a porta serial do computador que será usada, caso contrário será impossível executar a comunicação.

Para as Estações Totais ZEISS Elta R, os parâmetros padrão são:

-Paridade - nenhum

-Bauds (Velocidade) - 9600

-Bits de Dados - 8

-Bit de Parada - 1

-Controle de Fluxo - nenhum

5 - Pressione Iniciar.

Obs.: Sempre pressione iniciar no computador antes de pressionar autorizar na estação.

6 - Na Estação Total, confira os parâmetros de comunicação, formato do arquivo de saída, o arquivo a ser transferido ou as linhas de dados e aciona-se o comando para transferência.

Obs.: Os procedimentos para transferência de dados da Estação Total para computadores são específicos para cada fabricante ou modelos.

Voltando na Estação Total

- Aperte as teclas Shit + Menu;

- Selecione a opção Trasnf. de Dados.

- Selecione a opção MEN > Periférico;

- Selecione Todo em seguida selecione Sim;

- Depois de terminada a transferência dos dados do computador para a estação, salve-o o arquivo bruto no formato txt, clicando em Salvar (no software).